Załącznik nr 1

Znak sprawy: IZW.271.1.18.2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego i serwis fabrycznie nowego pełnoramowego ciągnika komunalnego z osprzętem tj. pługiem śnieżnym, pługiem wirowym i posypywarką dla Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska, z możliwością domontowania w przyszłości ładowacza czołowego, kosiarki bijakowej przód i tył oraz kosiarki wysięgnikowej przód i tył.

2. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

16700000-2 - Ciągniki

34390000-7 - Akcesoria do ciągników

3. Wymagania jakie musi spełniać oferowany ciągnik:

- Fabrycznie nowy z 2020 roku,  dopuszcza się rok 2019 , homologacja

- Moc silnika min.  115 KM

- Pojemność silnika od 4000 cm3

- Układ napędowy – napęd 4 x 4 z blokadą

- Przekładnia mechaniczna

- Wydajność pompy l/min zewnętrznej min. 90

- Prędkość ciągnika min. 40km/h

- Zintegrowany joystick do sterowania wszystkimi gniazdami hydrauliki zewnętrznej

- Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie

- Homologacja na dwie osoby w kabinie

- Obrotowy fotel kierowcy

- Kabina dwudrzwiowa zamykana na klucz

- Błotniki przednie skrętne

- Szerokość ciągnika obrys zewnętrzny max. 2700 mm

- Zbiornik paliwa o pojemności od 120 litrów

- Układ hydrauliczny zewnętrzny (min. 4 gniazda +1 wolnego spływu wyprowadzone z tyłu ciągnika)

- Układ hydrauliczny zewnętrzny(min. 2 gniazda wyprowadzone przy przednim TUZ)

- Podnośnik tylny TUZ o udźwigu min 4000 kg

- Podnośnik przedni TUZ

- Tylny i przedni WOM

- Prędkość przedniego i tylnego WOM min. 540/1000 obr/min

- Hamulce tarczowe mokre

- Zdolność uciągu min. 800 kg

- Zaczep tylny transportowy dolny i górny

- Kabina ochronna montowana fabrycznie z radiem i klimatyzacją

- Klimatyzacja manualna, ogrzewanie

- Oświetlenie robocze, lampa ostrzegawcza (kogut)

- Łańcuchy przeciwśnieżne na wszystkie 4 koła o siatce kwadratowej ze stali tytanowej.

Pług śnieżny łamany fabrycznie nowy do wyżej wymienionego ciągnika:

1) Szerokość robocza maksymalna 3000 mm , minimalna 2350 mm

2) Kąt skrętu ok. 30 stopni

3) Wysokość od 1200 mm

4) Min. pięć pozycji odśnieżania

5) Sterownik w kabinie operatora

6) Koła podporowe

7) Amortyzacja lemiesza

8) Oświetlenie LED

9) Waga od 600 kg

10) Mocowanie TUZ

11) Kopiowanie terenu

Rozsiewacz talerzowy soli, piasku, grysu fabrycznie nowy do wyżej wymienionego ciągnika:

- Ładowność min. 1500kg, zbiornik ze stali nierdzewnej,

- Przystawka komunalna do posypywania chodników

- Napęd taśmy i talerza z WOM ciągnika

- Plandeka zbiornika

- Mocowanie na 3-punktowym zawieszeniu tuz

- Wałek odbioru mocy przystosowany do wyżej wymienionego ciągnika

- Możliwość mechanicznego/hydraulicznego ustawiania z kabiny ilości rozsypu materiału

- Światła drogowe

- Tablice ostrzegawcze

- Mieszadło do piasku, grysu, soli

- Sterowanie z kabiny kierowcy

4. Wymagania gwarancyjne i serwisowe:

1) Oferowany przez wykonawcę ciągnik powinien być w pełni sprawny i spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w szczegółowym opisie zamówienia. Ciągnik powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych i instrukcję obsługi w języku polskim.

2) Przewidywany czas pracy ciągnika w ciągu roku od 700 do 1500 mth.

3) Ciągnik przeznaczony jest do prac związanych z utrzymaniem dróg i terenów gminnych. Głównie sprzątanie chodników i dróg, koszenie poboczy, zimowe utrzymanie dróg.

4) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony ciągnik wraz z osprzętem, liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbioru ciągnika. W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazd, koszt materiałów i części zamiennych, za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi Wykonawca.

5) Podjęcie naprawy w okresie gwarancji nastąpi w czasie 24 godzin licząc od terminu zgłoszenia, nie wliczając czasu w dniach ustawowo wolnych.

6) Czas usunięcia usterki - 48 godzin, nie wyliczając czasu w dni ustawowo wolne.

7) Maksymalny czas naprawy – do 14 dni licząc od daty jej rozpoczęcia.

8) Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie transportem i na koszt wykonawcy.

9) Koszty transportu do zamawiającego ponosi wykonawca.

10) Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego serwisowania, przeglądów pojazdów w okresie gwarancyjnym na miejscu u Zamawiającego.

11) Bezpłatne serwisowanie, przeglądy o którym mowa powyżej, obejmuje koszty dojazdu, robocizny, materiały eksploatacyjne (filtry, oleje itp.) w czasie realizacji planowych serwisów i przeglądów technicznych określonych w instrukcji obsługi lub innych dokumentach przekazanych wraz z pojazdem.

12) Przebiegi między obsługowe nie mogą być krótsze, niż co 200 mth lub nie mniejsze, niż co 12 miesięcy (w przypadku niewykonania przebiegu w motogodzinach).

13) Przed złożeniem oferty wykonawca winien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przedmiotem zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy, jak również uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne do sporządzenia oferty.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość założenia urządzenia GPS na koszt zamawiającego. Ciągnik musi być przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu lub w garażu nieogrzewanym (tzn. pomieszczeniach zamkniętych – wentylowanych, w których nie przewiduje się stosowania własnych lub obcych źródeł ciepła). Wykonawca w dniu dokonania dostawy przeszkoli co najmniej 3 osoby wskazane przez Zamawiającego, w zakresie obsługi, konserwacji, drobnych napraw, eksploatacji, przeglądów dostarczonego pojazdu wraz z ładowaczem. Czas trwania szkolenia – co najmniej 5 godzin.

Dodatkowe informacje

| 1 | Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: klucz do kół, , trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica. |
| --- | --- |
| 2 | Wykonawca dokona przeszkolenia wyznaczonych przez zamawiającego osób w zakresie obsługi pojazdu w dniu przekazania pojazdu. |
| 3 | Samochód zostanie wydany zamawiającemu z pełnym zbiornikiem paliwa, a odbiór odbędzie się w siedzibie Zamawiającego |

Wraz z samochodem Wykonawca dostarczyć musi:

  - Instrukcję obsługi w języku polskim,

  - Książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,

  - Książkę przeglądów serwisowych,

  - Dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu

  - Świadectwo homologacji typu pojazdu bazowego lub świadectwo zgodności WE,

  - Kartę pojazdu.

## Załącznik nr 2

Adres e-mail Wykonawcy………………..

Telefon Wykonawcy……………………...

## FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy: IZW.271.1.18.2020

Nawiązując do ogłoszonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, na: Zakup, dostawa wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego i serwis fabrycznie nowego pełnoramowego ciągnika komunalnego z osprzętem tj. pługiem śnieżnym oraz posypywarką dla Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska, z możliwością domontowania w przyszłości ładowacza czołowego, kosiarki bijakowej przód i tył oraz kosiarki wysięgnikowej przód i tył”.,

Kryterium 1

Oferujemy wykonanie zamówienia,  za cenę:

- Ciągnik fabrycznie nowy………………………………………..(marka, model)

Cena netto:						………………………zł

Podatek ….. % – owy VAT: 				………………………zł

Cena brutto: 						………………………zł

(słownie: ………………………….……………………………………………………)

- Pług śnieżny łamany fabrycznie nowy……………………….(marka, model)

Cena netto:						………………………zł

Podatek ….. % – owy VAT: 				………………………zł

Cena brutto: 						………………………zł

(słownie: ………………………….……………………………………………………

- Rozsiewacz talerzowy soli, piasku, grysu fabrycznie nowy………… …….…………….(marka, model)

Cena netto:		 				………………………zł

Podatek ….. % – owy VAT: 				………………………zł

Cena brutto: 						………………………zł

(słownie: ………………………….……………………………………………………

Łączna wartość zamówienia (ciągnik + pług + rozsiewacz)

Cena netto:		 				………………………zł

Podatek ….. % – owy VAT: 				………………………zł

Cena brutto: 						………………………zł

(słownie: ………………………….……………………………………………………

Kryterium 2

Okres gwarancji:

Oferujemy gwarancję na ciągnik i wyposażenie na okres : …………… miesięcy

(minimalny termin wymagany przez Zamawiającego to 24 miesiące)

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |
| 9. |  |
| 10. |  |

inne ................................................................. .

- Oświadczamy, iż następującą część wykonania zadania zamierzamy powierzyć Podwykonawcom:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W ramach oferty proponuję pojazd spełniający wszystkie wymagania określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, o następujących parametrach i wyposażeniu:

Wymagania techniczne dla ciągnika wraz z wyposażeniem

typ / model ……………………………………………

( należy podać  typ/ model oferowanego pojazdu )

| Lp. | Warunki Zamawiającego | Spełnienie wymagań – wypełnia wykonawca (spełnia/ nie spełnia) |
| --- | --- | --- |
|  | Ciągnik musi spełniać wszystkie wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. wraz ze wszystkimi jej nowelizacjami. |  |
|  | Ciągnik fabrycznie nowy z 2020 roku, dopuszcza się rok 2019 , homologacja |  |
|  | Moc silnika min. 115 KM, pojemność silnika min. 4000 cm3 Układ napędowy – napęd 4 x 4 z blokadą . Przekładnia mechaniczna | Należy podać moc silnika, oraz pojemność silnika |
|  | Ciągnik musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE. |  |
|  | Wydajność pompy l/min zewnętrznej min. 90 | Należy podać parametry |
|  | Prędkość max. ciągnika: min. 40km/h | Należy podać parametry |
|  | Zintegrowany joystick do sterowania wszystkimi gniazdami hydrauliki zewnętrznej. |  |
|  | Homologacja na dwie osoby w kabinie. |  |
|  | Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie |  |
|  | Obrotowy fotel kierowcy |  |
|  | Kabina dwudrzwiowa zamykana na klucz |  |
|  | Błotniki przednie skrętne |  |
|  | Szerokość ciągnika obrys zewnętrzny max. 2700 mm | Należy podać parametry |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności min. 120 litrów | Należy podać parametry |
|  | Układ hydrauliczny zewnętrzny (min. 4 gniazda +1 wolnego spływu wyprowadzone z tyłu ciągnika). |  |
|  | Układ hydrauliczny zewnętrzny (min. 2 gniazda wyprowadzone przy przednim TUZ). |  |
|  | Podnośnik tylny TUZ o udźwigu min 400 | Należy podać parametry |
|  | Podnośnik przedni TUZ |  |
|  | Tylny i przedni WOM. |  |
|  | Prędkość przedniego i tylnego WOM min. 540/1000 obr/min | Należy podać parametry |
|  | Hamulce tarczowe mokre |  |
|  | Zdolność uciągu min. 800 kg. | Należy podać parametry |
|  | Zaczep tylny transportowy dolny i górny |  |
|  | Kabina ochronna montowana fabrycznie z radiem i klimatyzacją. |  |
|  | Klimatyzacja manualna, ogrzewanie. |  |
|  | Oświetlenie robocze, lampa ostrzegawcza (kogut) |  |
|  | Łańcuchy przeciwśnieżne na wszystkie 4 koła o siatce kwadratowej ze stali tytanowej |  |
|  | Pług śnieżny łamany fabrycznie nowy do wyżej wymienionego ciągnika: 1) Szerokość robocza maksymalna 3000 mm , minimalna 2350 mm 2) Kąt skrętu ok. 30 stopni 3) Wysokość od 1200 mm 4) Min. pięć pozycji odśnieżania 5) Sterownik w kabinie operatora 6) Koła podporowe 7) Amortyzacja lemiesza 8) Oświetlenie LED 9) Waga min. 600 kg 10) Mocowanie TUZ 11) Kopiowanie terenu. | Należy podać parametry |
|  | Rozsiewacz talerzowy soli, piasku, grysu fabrycznie nowy do wyżej wymienionego ciągnika: Ładowność min. 1500kg, zbiornik ze stali nierdzewnej, Przystawka komunalna do posypywania chodników Napęd taśmy i talerza z WOM ciągnika Plandeka zbiornika Mocowanie na 3-punktowym zawieszeniu tuz Wałek odbioru mocy przystosowany do wyżej wymienionego ciągnika Możliwość mechanicznego/hydraulicznego ustawiania z kabiny ilości rozsypu materiału Światła drogowe Tablice ostrzegawcze Mieszadło do piasku, grysu, soli Sterowanie z kabiny kierowcy. | Należy podać parametry |

W kolumnie 3 należy wpisać spełnia/nie spełnia, a  w przypadku gdy podano, należy podać zastosowane rozwiązania lub podać parametry techniczne, określając typ i producenta proponowanych urządzeń i wyposażenia.

UWAGA!

W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowo „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art.89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Wymagania gwarancyjne i serwisowe:

- Oferowany przez wykonawcę ciągnik powinien być w pełni sprawny i spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w szczegółowym opisie zamówienia. Ciągnik powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych i instrukcję obsługi w języku polskim.

- Przewidywany czas pracy ciągnika w ciągu roku od 700 do 1500 mth.

- Ciągnik przeznaczony jest do prac związanych z utrzymaniem dróg i terenów gminnych. Głównie sprzątanie chodników i dróg, koszenie poboczy, zimowe utrzymanie dróg.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony ciągnik wraz z osprzętem, liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbioru ciągnika. W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazd, koszt materiałów i części zamiennych, za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi Wykonawca.

- Podjęcie naprawy w okresie gwarancji nastąpi w czasie 24 godzin licząc od terminu zgłoszenia, nie wliczając czasu w dniach ustawowo wolnych.

- Czas usunięcia usterki - 48 godzin, nie wyliczając czasu w dni ustawowo wolne.

- Maksymalny czas naprawy – do 14 dni licząc od daty jej rozpoczęcia.

- Wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji odbywać się będzie transportem i na koszt wykonawcy.

- Koszty transportu do zamawiającego ponosi wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego serwisowania, przeglądów pojazdów w okresie gwarancyjnym na miejscu u Zamawiającego.

- Bezpłatne serwisowanie, przeglądy o którym mowa powyżej, obejmuje koszty dojazdu, robocizny, materiały eksploatacyjne (filtry, oleje itp.) w czasie realizacji planowych serwisów i przeglądów technicznych określonych w instrukcji obsługi lub innych dokumentach przekazanych wraz z pojazdem. 12) Przebiegi między obsługowe nie mogą być krótsze, niż co 200 mth lub nie mniejsze, niż co 12 miesięcy (w przypadku niewykonania przebiegu w motogodzinach).

- Przed złożeniem oferty wykonawca winien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przedmiotem zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy, jak również uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne do sporządzenia oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość założenia urządzenia GPS na koszt zamawiającego. Ciągnik musi być przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu lub w garażu nieogrzewanym (tzn. pomieszczeniach zamkniętych – wentylowanych, w których nie przewiduje się stosowania własnych lub obcych źródeł ciepła). Wykonawca w dniu dokonania dostawy przeszkoli co najmniej 3 osoby wskazane przez Zamawiającego, w zakresie obsługi, konserwacji, drobnych napraw, eksploatacji, przeglądów dostarczonego pojazdu wraz z ładowaczem. Czas trwania szkolenia – co najmniej 5 godzin.

dnia

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3

Znak sprawy: IZW.271.1.18..2020

Zamawiający:

Gmina Bukowina Tatrzańska

Długa 144

34-530 Bukowina Tatrzańska

Wykonawca:

…………………………………….…...

…………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:…………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące:

PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ORAZ

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup, dostawa wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego i serwis fabrycznie nowego pełnoramowego ciągnika komunalnego z osprzętem tj. pługiem śnieżnym oraz posypywarką dla Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska, z możliwością domontowania w przyszłości ładowacza czołowego, kosiarki bijakowej przód i tył oraz kosiarki wysięgnikowej przód i tył.”, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24, ust. 5, pkt 1 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: … …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….......

……….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że spełniam, określone przez Zamawiającego, warunki udziału w postępowaniu:

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………… ..…………………………………………………………………………………………………………..

w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4

Znak sprawy: IZW.271.1.18.2020

PROJEKT UMOWY

Nr IZW.272.1. ……. .2020

Zawarta w dniu ……………. r. w Urzędzie Gminy, 34 – 530 Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144 pomiędzy Gminą Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34 – 530 Bukowina Tatrzańska, w imieniu której występuje Andrzej Pietrzyk – Wójt Gminy, z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Anieli Dziadkowiec, zwanym dalej „Zamawiającym”,

a firmą:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

której udzielono zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 i 39 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 20019 r., poz. 1843 ze zm.), zwaną dalej „Wykonawcą”.

§1

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest „zakup, dostawa wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego i serwis fabrycznie nowego pełnoramowego ciągnika komunalnego z osprzętem tj. pługiem śnieżnym oraz posypywarką dla Gminy Bukowina Tatrzańska, z możliwością domontowania w przyszłości ładowacza czołowego, kosiarki bijakowej przód i tył oraz kosiarki wysięgnikowej przód i tył”.

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, dostarczenie na własny koszt i ryzyko przedmiotu umowy określonego w ust. 1 do siedziby GZK Bukowina Tatrzańska, ul. Podgórska 46, Czarna Góra 34 – 532 Jurgów.

- Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w dokumentacji przetargowej nr IZW.271.1.18.2020 , a szczególności w opisie przedmiotu zamówienia.

- Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu.

- O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego przynajmniej na trzy dni przed planowaną dostawą.

- W dniu dostawy zostanie sporządzony protokół przekazania sprzętu i przeszkolenia wskazanych pracowników. Protokół ten stanowił będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za dostawę.

§2

- Termin dostawy ustala się na dzień: 30 dni od dnia podpisania umowy. Zmiana terminu może nastąpić na podstawie aneksu do niniejszej umowy.

§3

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie zgodnie z ofertą przetargową w następującej wysokości ………. zł, netto plus …….. % – owy podatek VAT w wysokości …………. zł, co daje kwotę brutto w wysokości: …………… zł, (słownie: ………………………………..……………………………………………………...…….).

- Szczegółowy wykaz sprzętu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

- Fakturę należy wystawić w następujący sposób:

Nabywca:

Gmina Bukowina Tatrzańska,

ul. Długa 144, 34 – 530 Bukowina Tatrzańska, NIP: 736-171-72-20.

Odbiorca:

Gminny Zakład Komunalny

ul. Długa 144

34 – 530 Bukowina Tatrzańska

NIP: 736 – 14 – 76 – 704

- Przelew zostanie dokonany na rachunek z umowy zgłoszony do wykazu tzw. „Białej listy” pod rygorem odnowy zapłaty lub na jakiekolwiek inne konto bankowe zgłoszone do wykazu białej listy podatnika VAT.

- W razie rozbieżności między rachunkiem wskazanym na fakturze, a rachunkiem wskazanym na „Białej liście”, Zamawiający uprawniony jest do uregulowania płatności na rachunek wskazany na „Białej liście”, jako rachunek rozliczeniowy wykonawcy.  Zapłata na rachunek wskazany na „Białej liście”, będący rachunkiem rozliczeniowym wykonawcy skutkuje wygaśnięciem zobowiązania Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy.

- W razie braku ujawnienia bankowego rachunku rozliczeniowego Wykonawcy na „Białej liście”, Zamawiający będzie uprawniony do odmowy zapłaty wynagrodzenia na rachunek wskazany w fakturze, bez prawa dla Wykonawcy do naliczenia odsetek, z jednoczesnym wypełnieniem obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym powiadomienia organów Krajowej Administracji Skarbowej.

§4

- Strony umowy postanawiają, że formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy są kary umowne:

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w przypadku:

  - odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia wskutek okoliczności od zamawiającego niezależnych w wysokości 10% wartości brutto, wynagrodzenia określonego w §3, ust. 1.

  - zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto zamówienia określonego w §3, ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

  - zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto zamówienia określonego w §3, ust. 1 za  każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez strony w celu usunięcia wad,

- Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, przy czym nie dotyczy odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych.

- Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z faktury.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

§5

Zapis w przypadku niezaangażowania Podwykonawców

Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi cały zakres rzeczowy dostawy.

lub

Zapis w przypadku  zaangażowania Podwykonawców

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi oraz przy udziale podwykonawców.

- Zakres rzeczowy dostaw/usług, który Wykonawca zrealizuje angażując Podwykonawców:

  - Podwykonawca (podać nazwę, siedzibę, podstawę prowadzenia działalności gospodarczej)

....................................................................................................................................

zakres robót.................................................................................................

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty/usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy/ów.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy.

- W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, zamawiający będzie miał prawo do powstrzymania się z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zapłaty podwykonawcy. Część zatrzymanego wynagrodzenia nie będzie wyższa niż sporna kwota.

- Przed wypłatą wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie podwykonawców, iż należności związane z realizacja zamówienia (bądź jego części), zostały podwykonawcom zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz w terminie.

- W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału podwykonawców, Wykonawca przed wypłatą wynagrodzenia, złoży oświadczenie w tym zakresie.

§6

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez usterek.

- Wykonawca udziela ………….. miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu obioru, przy czym uprawnienia z tytułu rękojmi nie zostają wyłączone.

- Gwarancja będzie świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt wykonawcy w siedzibie zamawiającego, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to wszelkie działania organizacyjne i koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

- W okresie gwarancji naprawy będą świadczone bezpłatnie przez Wykonawcę, Serwis Wykonawcy lub Autoryzowany Serwis Producenta Podwozia.

- Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego produktu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu umowy.

- Czas reakcji na zgłoszenie usterki (przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki poprzez stawiennictwo serwisanta lub telefoniczne czy e-mailowe rozwiązanie problemu) w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od zgłoszenia usterki (powiadomienia telefonicznego) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia przez serwis (telefonicznie, faxem). W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych termin ten nie może by dłuższy niż 28 dni kalendarzowych, chyba że strony w oparciu o stosowny protokół konieczności wzajemnie podpisany uzgodnią dłuższy czas naprawy.

- W przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 28 dni kalendarzowych wykonawca zapewni sprzęt zastępczy o podobnych parametrach.

- Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia do usunięcia awarii czy usterki.

- W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu lub urządzania na nowe wolne od wad.

- W przypadku gdy wykonawca nie wypełni warunków gwarancji, lub wypełni je w sposób nienależyty, zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy.

- Jeżeli z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie wykonawcy nie usunie on wady (usterki) w wyznaczonym terminie, zamawiający ma prawo zaangażować innego wykonawcę do usunięcia wad (usterek), a wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty.

- Przy odbiorze wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty  gwarancyjne.

- Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę.

- W przypadku skomplikowanej wady lub usterki wymagającej dłuższego okresu naprawy niż 28 dni kalendarzowych, czas naprawy będzie każdorazowo negocjowany pomiędzy umowy, w którym określą w szczególności rodzaj wady lub usterki oraz czas niezbędny dla jej usunięcia, jednak czas ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od momentu przekazania prawa z tytułu gwarancji przechodzą na Zamawiającego.

§7

- Przedmiot  umowy  zostanie  wydany  przez  wykonawcę  wraz  z  instrukcjami obsługi oraz wymaganymi świadectwami .

- Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego co najmniej dwa dni robocze wcześniej o terminie odbioru.

- Strony powołują do wzajemnych kontaktów na etapie realizacji umowy następujące osoby:

1) ze strony Zamawiającego: Stanisław Tomala – Dyrektor GZK w Bukowinie Tatrzańskiej.

2) ze strony Wykonawcy: .........................

- W miejscu odbioru nastąpi odbiór ilościowo - jakościowy przedmiotu umowy, polegający na sprawdzeniu ilościowym elementów dostawy, stwierdzeniu braku uszkodzeń mechanicznych i poprawności działania na podstawie protokołu odbioru ilościowo-jakościowego.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będzie cały zakres objęty niniejszą umową.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić przed odbiorem przewidziane w przepisach próby i sprawdzenia przedmiotu umowy.

- Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu zgodności z ofertą, kompletności wyposażenia, poprawności wykonania i funkcjonowania sprzętu, zabudowy i wyposażenia.

- Wykonawca po skompletowaniu przedłoży zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy (np. świadectwa jakości, atesty, książkę pojazdu, świadectwo homologacji, gwarancję, dowód rejestracyjny pojazdu itp.).

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w terminie 5 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Zamawiający dokona odbioru przedmiotu końcowego umowy w siedzibie Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wady, jeżeli zaś wady nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

- Jeżeli wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie, zamawiający usunie je w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt.

- Z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru (określające stan techniczny pojazdu, ewentualne usterki, i deklarowany przez Wykonawcę termin ich usunięcia). Protokół podpisują przedstawiciele obu stron.

- Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu z pełnym bakiem paliwa.

- Z chwilą wydania sprzętu zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści i obciążenia związane z pojazdem, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia pojazdu.

§8

- Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym, zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

    - Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

    - Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy  nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

    - Nie wywiązuje się z  obowiązku zapłaty faktur  VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

    - Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru lub podpisania protokołu odbioru.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności z ust. 1 i 2 i powinno zawierać uzasadnienie.

§9

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian do umowy, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z niżej wymienionych przesłanek:

- Zmiana rozwiązań technicznych lub/i technologicznych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających działanie przedmiotu dostawy w stosunku do złożonej oferty (między innymi, np. nowszy model sprzętu o lepszych parametrach).

- Szczególnie uzasadnione zmiany rozwiązań konstrukcyjnych w stosunku 
do koncepcji przedstawionej w ofercie, wynikające z procesu projektowania ze szczególnym uwzględnieniem zmian korzystnych dla zamawiającego.

- Zmiany określone w ust. 1 i 2 są dopuszczalne przy założeniu, że nie ulegnie zmianie cena ofertowa.

- Zostały spełnione łącznie następujące warunki:

1) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a zmiany są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności gdy w toku realizacji umowy wyniknie potrzeba modyfikacji jej zakresu lub sposobu realizacji, np. poprzez wytworzenie zamiennego produktu lub wykonanie zamiennej usługi, niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

2)   wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

- Zmiana wykonawcy może nastąpić:

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem podwykonawców.

- Wprowadzane zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy prawo zamówień publicznych.

§10

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§10

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy otrzymuje Zamawiający, jeden otrzymuje Wykonawca.

## Zamawiający:								Wykonawca:

Załączniki:

- Szczegółowy wykaz sprzętu.

Załącznik nr 1

Szczegółowy wykaz sprzętu

| L.p. | Opis zamówienia | Wartość netto: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fabrycznie nowy ciągnik komunalny ……………….. |  |
| 2. | Pług śnieżny łamany fabrycznie nowy. |  |
| 3. | Rozsiewacz talerzowy soli, piasku, grysu fabrycznie nowy. |  |
| Razem netto: |  |
| VAT: |  |
| Razem brutto: |  |

Zamawiający:								Wykonawca:

#### Załącznik nr 5

Znak Sprawy: IZW.271.1.18.2020

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..………………………………….

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:

…………………………….………………………………….…………………………………

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

oświadczam(/y),

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1845 z późn. zm.), odda Wykonawcy:

…………………………………………………………………....…………………………….…………

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.:

„Zakup, dostawa wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego i serwis fabrycznie nowego pełnoramowego ciągnika komunalnego z osprzętem tj. pługiem śnieżnym oraz  posypywarką dla Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska, z możliwością domontowania w przyszłości ładowacza czołowego, kosiarki bijakowej przód i tył oraz kosiarki wysięgnikowej przód i tył” do dyspozycji niezbędne zasoby  …………… ……………… ……………………………………………………………………………………………………………..

(zakres udostępnianych zasobów)

na cały okres realizacji zamówienia  i w celu jego należytego wykonania.

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:

………….………………………………………………………………………………………..

Charakter stosunku prawnego, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą:

………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………..

(miejsce i data złożenia oświadczenia)

………………….…………………..………………………

(podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń woli w imieniu podmiotu

#### Załącznik nr 6

Znak Sprawy: IZW.271.1.18.2020

Oświadczenie

o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

…………………………………………………………………………………………………...

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału/ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony na:

„Zakup, dostawa wraz z przeszkoleniem personelu Zamawiającego i serwis fabrycznie nowego pełnoramowego ciągnika komunalnego z osprzętem tj. pługiem śnieżnym oraz posypywarką dla Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska, z możliwością domontowania w przyszłości ładowacza czołowego, kosiarki bijakowej przód i tył oraz kosiarki wysięgnikowej przód i tył.”, działając na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1845 z późn. zm.).

Oświadczam/(-my)

□ o  braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1845 z późn. zm.):

□ o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1845 z późn. zm.).

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

.......................................

(miejscowość, data)

..................................................................

(podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do występowania  w imieniu Wykonawcy)

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

# Text boxes

pieczęć wykonawcy

Pieczęć podmiotu oddającego zasoby  do dyspozycji

pieczęć wykonawcy