Załącznik nr 1

Znak sprawy: IZW.271.2.18.2020

ZAŁĄCZNIK OKREŚLAJĄCY WYMAGANIA WYKONANIA

koncepcji technologiczno-architektonicznej z zagospodarowaniem terenu uwzględniającej obowiązujące pozwolenie wodnoprawne dot. odprowadzania ścieków i dokumentację projektową budowlaną oraz wydane na jej podstawie pozwolenie na budowę a także decyzje: środowiskową i lokalizacyjną dla oczyszczalni ścieków w Białce Tatrzańskiej, gm. Bukowina Tatrzańska

stanowiącej załącznik do oferty w postępowaniu IZW.271.2.18.2020 na

Opracowanie dokumentacji projektowej/zmian do dokumentacji projektowej wykonanej w 2013 r. (projekt budowalny) i 2014 r (projekty wykonawcze) w wyniku zmiany w lutym 2016 r. pozwolenia wodnoprawnego determinującego zmianę standardów oczyszczania ścieków

Zadanie inwestycyjne:

Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Białce Tatrzańskiej

Inwestor:

Gmina Bukowina Tatrzańska,

ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska

Nazwa obiektu budowlanego:

Gminna oczyszczalnia ścieków

Adres obiektu budowlanego:

Dz. nr ewid. gr.: 300/62, 300/63, 300/64, 300/65, 300/66, 300/67, 300/68, 300/56, 300/57, 300/58, 6658, 6681/2, 6680/1 - obręb 0302 Białka Tatrzańska, jednostka ewidencyjna 121703-2 Bukowina Tatrzańska

maj 2020r.

SPIS TREŚCI

1	INFORMACJE WSTĘPNE	3

1.1	PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	3

1.2	PODSTAWA OPRACOWANIA	4

2	SZCZEGÓŁOWY ZAKRES KONCEPCJI	6

3	WARUNKI KONIECZNE DO SPEŁNIENIA DLA KONCEPCJI	6

3.1	WARUNKI FORMALNE	6

3.2	WARUNKI TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE	8

ZAŁĄCZNIKI:

- Decyzja nr 53/14 z dnia 24.02.2014 r. Starosty Tatrzańskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Bukowina Tatrzańska dla inwestycji oczyszczalni ścieków w Białce Tatrzańskiej.

- Projekt budowlany gminnej oczyszczalni ścieków w Białce Tatrzańskiej opracowany w 2013r. przez konsorcjum: Pro-Eco Invest S.A, ul. Plac Na Groblach 21, 31-101 Kraków oraz Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN" 25-217 Kielce, ul. Hauke Bosaka 9.

- Projekt wykonawczy gminnej oczyszczalni ścieków w Białce Tatrzańskiej opracowany w maju 2014r. przez konsorcjum: Pro-Eco Invest S.A, ul. Plac Na Groblach 21, 31-101 Kraków oraz Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN" 25-217 Kielce, ul. Hauke Bosaka 9.

- Decyzja Starosty Tatrzańskiego z dnia 10 lutego 2016 r. znak: OŚ.6324.2.3.2015.MT zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 21 marca 2013r. znak: SR-IV.7322.1.3.JP udzielającą Gminie Bukowina Tatrzańska pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do odnogi rzeki Białka oczyszczonych ścieków pochodzących z gminnej oczyszczalni zlokalizowanej w m. Białka Tatrzańska.

UWAGA:

Pozostałe decyzje w tym: decyzja środowiskowa, decyzja lokalizacyjna (wraz z decyzją zmieniającą pierwotną decyzję lokalizacyjną oraz pierwotne pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie do odnogi rzeki Białka oczyszczonych ścieków pochodzących z gminnej oczyszczalni zlokalizowanej w m. Białka Tatrzańska - są zamieszczone w części formalno-prawnej projektu budowlanego, czyli są integralną częścią ww. załącznika 2.

# INFORMACJE WSTĘPNE

## PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań do wykonania koncepcji technologiczno-architektonicznej z zagospodarowaniem terenu uwzględniającej obowiązujące pozwolenie wodnoprawne dot. odprowadzania ścieków i dokumentację projektową budowlaną oraz wydane na jej podstawie pozwolenie na budowę a także decyzje: środowiskową i lokalizacyjną dla oczyszczalni ścieków w Białce Tatrzańskiej, gm. Bukowina Tatrzańska, która będzie stanowić załącznik do oferty w postępowaniu IZW.271.2.18.2020 na „Opracowanie dokumentacji projektowej/zmian do dokumentacji projektowej wykonanej w 2013 r. (projekt budowalny) i 2014 r (projekty wykonawcze) w wyniku zmiany w lutym 2016 r. pozwolenia wodnoprawnego determinującego zmianę standardów oczyszczania ścieków”.

Na podstawie wybranej w postępowaniu koncepcji nastąpi przeprojektowanie istniejącego projektu budowlanego (z 2013r.) i projektu wykonawczego (z maja 2014r.) dla inwestycji: pn. "Budowa gminnej oczyszczalni ścieków, wraz z niezbędnymi budynkami technologicznymi, zapleczem socjalno-techniczno-biurowym, instalacjami: wodno-kanalizacyjnymi, wentylacyjnymi, elektrycznymi i sterownią oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą obejmującą: przebudowę istniejącego zjazdu z drogi gminnej na zjazd publiczny, przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej, budowę ujęcia wód podziemnych, przyłącza wodociągowego i zbiornika przeciwpożarowego, przebudowę istniejącej linii energetycznej średniego napięcia, budowę nowego odcinka linii energetycznej średniego napięcia i stacji transformatorowej, budowę kanału doprowadzającego ścieki surowe do projektowanej oczyszczalni, budowę kanału doprowadzającego ścieki oczyszczone i wylotu kanalizacyjnego do odbiornika, a także umocnienie brzegów odbiornika - odnogi potoku Białka w Białce Tatrzańskiej" - celem dostosowania do warunków nowego (zmienionego z urzędu w dniu 10 lutego 2016 r. przez Starostę Tatrzańskiego) pozwolenia wodnoprawnego z dnia 21 marca 2013 r.  na odprowadzanie ścieków oczyszczonych do odbiornika.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego wprowadziło nowe warunki i obowiązki związane m.in. z wprowadzaniem ścieków komunalnych do wód.

Zgodnie z ustawą Prawo Wodne organ właściwy do wydawania pozwoleń wodnoprawnych tj. w przedmiotowym przypadku Starosta Tatrzański z mocy prawa dokonał przeglądu wydanego w 2013 r. pozwolenia wodnoprawnego (decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 21 marca 2013r. znak: SR-IV.7322.1.3.JP) dla inwestycji budowy gminnej oczyszczalni ścieków w Białce Tatrzańskiej. Podczas postępowania administracyjnego wzięto pod uwagę, że wyznaczona jest aglomeracja Bukowina Tatrzańska (powiat tatrzański) o równoważnej liczbie mieszkańców 26 717 z oczyszczalniami ścieków w miejscowościach Czarna Góra i Białka Tatrzańska (Uchwała nr XXIII/336/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bukowina Tatrzańska). W wyniku w/w postępowania administracyjnego została wydana decyzja Starosty Tatrzańskiego z dnia 10 lutego 2016 r. znak: OŚ.6324.2.3.2015.MT zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Małopolskiego udzielającą Gminie Bukowina Tatrzańska pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do odnogi rzeki Białka oczyszczonych ścieków pochodzących z gminnej oczyszczalni zlokalizowanej w m. Białka Tatrzańska. W wyniku zmiany niniejszego pozwolenia wodnoprawnego m.in. zostały zaostrzone parametry wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych dla oczyszczalni w Białce Tatrzańskiej.

Konsekwencją zaostrzenia wymogów w zakresie ścieków oczyszczonych dla zaprojektowanej oczyszczalni ścieków w Białce Tatrzańskiej – jest konieczność przeprojektowania obiektu w zakresie technologii oczyszczania ścieków wraz z wynikającymi z tego zmianami w pozostałych branżach projektu.

Zakres koncepcji powinien obejmować:

- część technologiczną,

- część architektoniczną,

- zagospodarowanie terenu,

- część kosztową (koszty inwestycyjne i koszty eksploatacyjne).

## PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania powinny być:

- Decyzja nr 53/14 z dnia 24.02.2014r. Starosty Tatrzańskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla Gminy Bukowina Tatrzańska dla inwestycji oczyszczalni ścieków w Białce Tatrzańskiej.

- Projekt budowlany gminnej oczyszczalni ścieków w Białce Tatrzańskiej opracowany w 2013r. przez konsorcjum: Pro-Eco Invest S.A, ul. Plac Na Groblach 21, 31-101 Kraków oraz Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN" 25-217 Kielce, ul. Hauke Bosaka 9:

  - TOM I (PZT) Projekt zagospodarowania terenu:

    - TOM I (PZT) Projekt zagospodarowania terenu

    - TOM I Cz.1 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

    - TOM I Cz.2 Część formalno-prawna projektu budowlanego

  - TOM II Projekt architektoniczno-budowlany:

    - TOM II Cz.1(T) Projekt architektoniczno-budowlany branża technologiczna

    - TOM II Cz.1A(TW) Projekt architektoniczno-budowlany branża technologiczna, instalacje wodno-kanalizacyjne

    - TOM II Cz.2(K) Projekt architektoniczno-budowlany branża konstrukcyjna

    - TOM II Cz.3(A) Projekt architektoniczno-budowlany branża architektoniczna

    - TOM II Cz.4(E) Projekt architektoniczno-budowlany branża elektryczna:

      - TOM II Cz.4A(ZE) Projekt linii napowietrzno-kablowej SN-15kV, lokalizacja stacji transformatorowej i pomiar energii elektrycznej

      - TOM II Cz.4B(ST) Projekt stacji transformatorowej

      - TOM II Cz.4C(IE) Projekt instalacji elektrycznych w budynku oczyszczalni

      - TOM II Cz.4D(WL) Projekt wewnętrznych linii kablowych niskiego napięcia i sterowniczych, zewnętrznych obiektów technologicznych, agregatu prądotwórczego oraz oświetlenia terenu

    - TOM II Cz.5(D) Projekt architektoniczno-budowlany branża drogowa

    - TOM II Cz.6(W) Projekt architektoniczno-budowlany branża sanitarna, instalacje wentylacji i ogrzewania.

- Projekt wykonawczy gminnej oczyszczalni ścieków w Białce Tatrzańskiej opracowany w maju 2014r. przez konsorcjum: Pro-Eco Invest S.A, ul. Plac Na Groblach 21, 31-101 Kraków oraz Zakład Projektowo-Usługowy "NOSAN" 25-217 Kielce, ul. Hauke Bosaka 9:

  - Projekt wykonawczy - branża technologiczna

  - Projekt wykonawczy - branża konstrukcyjna (cz.1):

    - Budynek oczyszczalni

    - Ogrodzenie

  - Projekt wykonawczy - branża konstrukcyjna (cz.2):

    - Komora kraty awaryjnej

    - Fundament pod biofiltr

    - Fundament silosa

    - Fundament stacji zlewczej

    - Fundament pod agregat prądotwórczy

    - Obudowa wylotu. Gurt żelbetowy

    - Przejazd nad projektowanym kanałem otwartym

    - Zbiornik zlewny ścieków dowożonych

    - Wiata śmietnikowa

    - Wytyczne dotyczące posadowienia prefabrykowanego zbiornika p.poż.

  - Projekt wykonawczy - branża drogowa

(uwaga: dla pozostałych branż projektem wykonawczym jest projekt budowlany)

- Decyzja Starosty Tatrzańskiego z dnia 10 lutego 2016r. znak: OŚ.6324.2.3.2015.MT zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 21 marca 2013r. znak: SR-IV.7322.1.3.JP udzielającą Gminie Bukowina Tatrzańska pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do odnogi rzeki Białka oczyszczonych ścieków pochodzących z gminnej oczyszczalni zlokalizowanej w m.Białka Tatrzańska.

- aktualne przepisy techniczno-budowlane.

- aktualne normy.

- aktualne przepisy ochrony środowiska, sanitarne, przeciwpożarowe i BHP.

- wizja lokalna w terenie (w razie potrzeby).

- ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych*).

*) UWAGA:

Bez zezwolenia twórcy można wprowadzić zmianę naruszającą integralność utworu, gdy spełnione są przesłanki dopuszczalności jej wniesienia wskazane w art. 49 ust. 2 upa (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Dopuszczalne jest wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej bez zgody twórcy (a zatem także zlecenie wprowadzenia zmian innemu projektantowi) jeśli:

- zmian dokonuje inwestor dysponujący całością lub częścią majątkowych praw autorskich do projektu (inwestor z mocy prawa uzyskuje prawo do wykorzystania projektu budowlanego do jednej budowy);

- spowodowane jest to oczywistą koniecznością, a

- twórca nie miałby słusznej podstawy im się sprzeciwić.

# SZCZEGÓŁOWY ZAKRES KONCEPCJI ZAŁĄCZONEJ DO OFERTY.

Szczegółowy zakres koncepcji powinien zawierać:

Część technologiczna

- opis rozwiązań technologicznych i funkcjonalnych,

- niezbędne obliczenia procesowe (w tym określenie maksymalnej możliwej gwarantowanej przepustowości średniodobowej, maksymalnej dobowej i maksymalnej godzinowej, a także odpowiadającej tym przepustowościom wielkości RLM dla oczyszczalni),

- schematy technologiczne gospodarki ściekowej i osadowej,

- rysunki (rysunki schematyczne, szkice) rozmieszczenia najważniejszych elementów technologicznych oczyszczalni w budynku (zbiorniki, pomieszczenia z uwzględnieniem zmieszczenia w nich podstawowych urządzeń).

Część architektoniczna

- opis obiektów oczyszczalni wraz z ich charakterystyką.

- w razie zmian architektonicznych w stosunku do projektu z 2013r. również wizualizacje proponowanych rozwiązań, w tym rysunki elewacji budynku.

Zagospodarowanie terenu

- proponowane zagospodarowanie terenu wykreślone na mapie z posiadanej dokumentacji projektowej.

Część kosztową (koszty inwestycyjne i koszty eksploatacyjne)

- zestawienie kosztów inwestycji (całość inwestycji, w tym wyodrębniona pozycja kosztowa całego kompletnego budynku oczyszczalni),

- zestawienie całkowitych bieżących kosztów eksploatacyjnych (tj. bez remontów i amortyzacji) wg poniższych założeń:

- cena 1 kWh => 0,70 zł.

- cena 1 m3 wody => 4,00 zł.

- płaca brutto jednego pracownika obsługi: 3 500,00 zł.

# WARUNKI KONIECZNE DO SPEŁNIENIA DLA KONCEPCJI

## WARUNKI FORMALNE

Decyzje podstawowe:

Zmiany, które będą musiały być wprowadzone przez Autora koncepcji nie powinny naruszać:

- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (decyzja Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30.01.2012r. znak: B.U.A.6733.1.8.2011 oraz decyzji Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 25.06.2012r. znak: B.U.A.6733.1.8.1.2011),

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (decyzja Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 22 sierpnia 2011r. znak: OŚ.7635/7/09/10),

- głównego wydanego pozwolenia na budowę nr 53/14 z dnia 24.02.2014r. /tzn. istniejące pozwolenie na budowę nie może być wyeliminowane z obiegu prawnego/. Nowe pozwolenie na budowę powinno być zmianą istniejącego pozwolenia w części tj. w wymaganym zakresie  objętym przeprojektowaniem.

Autor koncepcji powinien mieć na uwadze również wydane do tej pory decyzje i warunki (część jest obowiązująca, a część będzie wymagała uaktualnienia podczas opracowywania zamówienia tj. przeprojektowania oczyszczalni, na podstawie wybranej w niniejszym postępowaniu koncepcji i oferty na prace projektowe.

Pozwolenia wodnoprawne:

Pozwolenie wodnoprawne powinno być ważne w chwili rozpoczęcia prowadzenia robót budowlanych. Formalnie inwestycja budowy oczyszczalni ścieków w Białce Tatrzańskiej jest rozpoczęta.

Upływ terminu ważności pozwolenia wodnoprawnego po rozpoczęciu prowadzenia robót budowlanych pozostaje bez wpływu na możliwość ich kontynuowania, jednak o ile zaszłaby taka potrzeba należy uzyskać nowe pozwolenia wodnoprawne.

Dotychczas wydane pozwolenia wodnoprawne są zamieszczone w części formalno-prawnej Projektu Budowlanego przedmiotowej inwestycji z 2013 r. oraz dodatkowo została wydana decyzja Starosty Tatrzańskiego z dnia 10 lutego 2016 r. znak: OŚ.6324.2.3.2015.MT zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 21 marca 2013 r. znak: SR-IV.7322.1.3.JP udzielającą Gminie Bukowina Tatrzańska pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do odnogi rzeki Białka oczyszczonych ścieków pochodzących z gminnej oczyszczalni zlokalizowanej w m. Białka Tatrzańska.

Komunikacja drogowa:

Należy uzyskać nową decyzję na przebudowę zjazdu z drogi gminnej K420046 (Nowa Biała-Białka Tatrzańska dz. nr ewid. 6658) w km 0+670 na działki nr ewid. 300/57, 300/58 i 300/82 do oczyszczalni ścieków.

Decyzja o wydaniu zezwolenia wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jej wydania zjazd nie został zrealizowany. Wygaśnięcie następuje z mocy samego prawa. Nie jest konieczne stwierdzenie wygaśnięcia przez organ administracji. Jeżeli w tym okresie inwestor nie zdążył z realizacją robót budowanych, to powinien zostać złożony wniosek o wydanie nowej decyzji zezwalającej. Dotyczy to nawet sytuacji, gdy inwestor posiada ważną decyzję o pozwoleniu na budowę zjazdu.

Warunki zasilania w energię elektryczną:

Należy uzyskać nowe warunki przyłączenia do sieci energetycznej oraz zapewnienie dostawy energii - umożliwiające Inwestorowi zawarcie umowy o przyłączenie.

Uzgodnienia pozostałe:

Jeżeli w toku prac projektowych wyniknie konieczność uzyskania dodatkowych opinii lub uzgodnień dokumentacji (lub jej części) określonych w przepisach, to należy je uzyskać.

Zamówienie poza przeprojektowaniem oczyszczalni ścieków obejmie: uzyskanie niezbędnych uzgodnień (jeżeli będą one wymagane) oraz uzyskanie w Starostwie Powiatowym w Zakopanem zatwierdzenia zmienionego projektu budowlanego wraz ze zmianą istniejącego pozwolenia na budowę - w niezbędnym zakresie.

__________________________________________________________________________

## WARUNKI TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE

Dane wyjściowe dla opracowania koncepcji:

- stężenia ścieków oczyszczonych zgodnie z nowym pozwoleniem wodnoprawnym z 10.02.2016r.:

  - ChZT = 125 gO2/m3

  - BZT5 = 15 gO2/m3

  - Zawiesina ogólna = 35 g/m3

  - Azot ogólny (Nog.) = 15 g/m3

  - Fosfor ogólny (Pog.) = 2 g/m3

- Maksymalny średni dobowy przepływ ścieków - gwarantujący jakość ścieków wg powyższego punktu - zaproponuje oferent w ramach przedstawionej koncepcji

- Maksymalne ładunki zanieczyszczeń i stężenia ścieków dopływających (RLM) - gwarantujące jakość ścieków zgodną z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym - zaproponuje oferent w ramach przedstawionej koncepcji

- Należy pamiętać o uwzględnieniu dużych ilości tłuszczu w ściekach dopływających

Założenia technologiczne:

- oczyszczanie mechaniczne: krata rzadka, sitopiaskownik z odtłuszczaczem, opcjonalnie: flotator/wysokowydajny separator tłuszczu jako urządzenie dodatkowe z możliwością obejścia.

Należy przewidzieć usuwanie tłuszczu ze ścieków przed ich skierowaniem do zbiornika retencyjnego i dalej na oczyszczanie biologiczne (ścieki z miejscowości o charakterze turystycznym zawierają podwyższone ilości tłuszczu).

- biologiczny proces oczyszczania ścieków z redukcją związków biogennych (w tym wspomaganie chemiczne strącania fosforu).

- dwa ciągi oczyszczania biologicznego o jednakowej przepustowości.

- prosta w obsłudze i skuteczna technologia oczyszczania biologicznego.

- Proponowana technologia oczyszczania biologicznego musi być sprawdzona w praktyce, tzn. muszą funkcjonować na terenie Polski przynajmniej 2 takie oczyszczalnie o minimalnej przepustowości 1 000 m3/d z podwyższonym usuwaniem biogenów i z potwierdzonymi pozytywnymi wynikami badań ścieków oczyszczonych.

Przy obliczeniach technologicznych należy uwzględnić możliwość wychłodzenia ścieków dopływających kolektorem.

Preferuje się wykorzystanie przestrzeni/kubatury obecnie zaprojektowanych zbiorników na proponowane zbiorniki reaktorów oczyszczania biologicznego - z innym podziałem ścianami jeżeli będzie to konieczne.

Dopuszcza się wykorzystanie przestrzeni pomiędzy obecnie zaprojektowanymi komorami biologicznego oczyszczania a zbiornikami /na osad, retencyjny, pompowni IIº i pompowni Iº/ na powiększone nowe zbiorniki bioreaktorów.

Dopuszcza się również wykorzystanie części zbiorników zlokalizowanych pod halą technologiczną /zbiorniki: na osad, retencyjny, pompowni IIº i pompowni Iº/.

Nie zaleca się zwiększania głębokości obecnie zaprojektowanych zbiorników bioreaktorów (głębokość zaprojektowana obecnie wynosi: 5,0m). Nie zaleca się zmiany głębokości posadowienia zbiorników na ścieki/osady w budynku oczyszczalni.

Zaproponowane rozwiązanie technologiczne powinno być na etapie koncepcji poparte obliczeniami z podaniem podstawowych parametrów technologicznych m.in. takich jak (należy podać w zależności od zaproponowanej technologii):

- pojemności komór oraz ich rozmieszczenie w obrębie budynku oczyszczalni,

- głębokość czynna i całkowita komór,

- stężenie osadu w bioreaktorze,

- wiek osadu - WO,

- przyrost osadu (w tym ze strącania fosforu),

- wielkość zbiornika na osad nadmierny (wielkość zbiornika powinna umożliwić jego gromadzenie podczas braku odwadniania osadu przynajmniej przez 3 dni),

- wymagana ilość tlenu i powietrza (należy podać dla jakich warunków ciśnienia i temperatury oraz gęstości powietrza).

- zbiornik retencyjny ścieków surowych przed bioreaktorem jest bardzo wskazany dla uniknięcia uderzeń hydraulicznych i ładunkowych, szczególnie charakterystycznych dla miejscowości turystycznych (w przypadku zmniejszenia zbiornika retencyjnego w porównaniu do opracowanego Projektu Budowlanego lub rezygnacji z niego należy uzasadnić jego nową wielkość i skuteczność, m.in. czas retencji lub uzasadnić jego brak). Zgodnie z decyzją środowiskową wszystkie zbiorniki na ścieki będą usytuowane w budynku.

- odwadnianie mechaniczne osadu i stabilizacja chemiczna osadu odwodnionego (jak w projekcie pierwotnym).

- Sugeruje się wziąć pod uwagę doczyszczanie ścieków na mikrositach do ścieków oczyszczonych (sita tercjalne) przed odprowadzaniem ich do odbiornika (rozważyć rozwiązanie biorąc pod uwagę również możliwości montażowe takiej instalacji odnośnie zapotrzebowania na miejsce oraz wymóg grawitacyjnego spływu ścieków oczyszczonych po oczyszczaniu biologicznym).

Założenia dodatkowe nie występujące w opracowanym Projekcie Budowlanym:

- należy uwzględnić aktualne wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii dla budynków /dotyczy sytuacji zmiany projektu i pozwolenia na budowę w zakresie budynku/.

- koncepcja przeprojektowania oczyszczalni ścieków powinna uwzględnić sprawdzenie całości rozwiązań projektowych zamieszczonych w obecnym Projekcie Budowlanym i Wykonawczym, tj. kompleksowe sprawdzenie wszystkich projektów branżowych pod kątem poprawności ich założeń i dostosowanie do nowego zaproponowanego rozwiązania technologicznego.