Załącznik nr 1

Znak sprawy: IZW.271.1.27.2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne dla średniego, używanego  samochodu pożarniczego 4x4.

| Lp. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe |
| --- | --- |
| I. | Podwozie z kabiną |
| 1. | Pojazd musi być zbudowany i wyposażony zgodnie z postanowieniami zawartymi w Ustawie „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98 z 1997 r. poz. 602 ze zmianami). Pojazd powinien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 165 poz. 992) oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r. poz. 262, ze zmianami). |
| 2. | Pojazd musi posiadać opinię techniczną z CNOBP do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 ze zmianami). Kompletną opinię techniczną wydaną przez CNOBP potwierdzającą oferowane parametry, powinna być dostarczone najpóźniej do 6 miesięcy od daty podpisania umowy. |
| 3. | Pojazd musi spełniać wymagania Zamawiającego wyspecyfikowane w dalszej części załącznika oraz adekwatne wymagania ujęte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 ze zmianami). |
| 4. | Klasa pojazdu (wg PN-EN 1846-1): (średni). Pojazd musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 1846-2. MMR samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej nie może przekroczyć 16000 kg, |
| 5. | Silnik, kabina i podwozie pojazdu muszą pochodzić od jednego producenta. Podać markę i typ dostarczanego pojazdu. Podwozie i zabudowa nie mogą być starsze niż 15 lat, Oryginalny przebieg nie może przekroczyć 20 000 km Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów wymagane świadectwo homologacji na cały pojazd wraz z zabudową. |
| 6. | Pojazd wyposażony w: - zbiornik wody minimum 1600 litrów wykonany w całości z kompozytu, - zbiornik środka pianotwórczego minimum 150 litrów, wykonany w całości z kompozytu Oraz oświetlenie - maszt oświetleniowy, wysuwany, - oświetlenie pola pracy ratowników - oświetlenia pola pracy (5 szt.) - oświetlenie wewnątrz zabudowy -oświetlenia w zabudowie pożarniczej - oświetlenie sygnalizacyjne pojazdu uprzywilejowanego – lampa zespolona, na przedniej atrapie 4 szt. lamp stroboskopowych, - fala świetlna - lampa zespolona na dachu (wraz z osłoną). |
| 7. | Oznaczenie pojazdu zgodne z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2008 r., poz. 8, zmienione zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniającym zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej). Konkretne numery zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. Kabina i zabudowa winny być w kolorze czerwonym (RAL 3000), błotniki i zderzaki w kolorze białym (RAL 9010), podwozie (rama) w kolorze czarnym lub ciemnoszarym. |
| 8. | Wyposażenie podwozia i wymagania dodatkowe: silnik DIESEL o mocy minimum 280 KM silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) w czasie postoju min. 4 godz. pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min. 300 km lub 4 godzin pracy autopompy, jednakże pojemność nie mniejsza niż 150 litrów, - skrzynia biegów ręczna lub automatyczna - napęd minimum 4x4 z blokadą tylnego mostu, na tylnej osi koła podwójne ogumienie uniwersalne z bieżnikiem szosowo-terenowym, dostosowane do zmiennych warunków atmosferycznych (wielosezonowe), pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności przewożenia na stałe w pojeździe, - wyciągarka hydrauliczna z przodu pojazdu. |
| 9. | - ilość miejsc w kabinie – 9 , oryginalna fabryczna kabina brygadowa jednomodułowa Wyposażenie kabiny: - w kabinie uchwyty pod aparaty powietrzne na minimum 2 szt., indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, lusterka boczne elektrycznie sterowane radiotelefon przewoźny – 1 szt. kamera cofania wraz nagrywaniem i nawigacją (z aktualnymi mapami polskimi). |
| 10. | Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową (brzęczyk – sygnał przerywany) włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). |
| II. | Zabudowa pożarnicza |
| 11. | - szkielet zabudowy wykonany z profili albuminowych oraz stali - w zabudowie uchwyty pod aparaty powietrzne – 2 szt. - Zabudowa wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję. |
| 12. | - Autopompa jednostopniowa o wydajności minimum 1600 l/min, z funkcją automatycznego utrzymywania ciśnienia podawania wody, |
| 13. | 1 x szybkie natarcia wysokociśnieniowe o długości minimum 40 metrów, zwijane elektrycznie, |
| 14. | Przedział autopompy z zamontowaną radiostacją cyfrowo analogowej wraz z anteną, głośnikiem i mikrofonem przy autopompie |
| 15. | Wymagane lampy LED na maszcie oświetleniowym |
| III | Wykonawca zamontuje na dostarczonym pojeździe następujące wyposażenie, będącego na stanie Zamawiającego |
| 16. | aparaty oddechowe 4 szt. |
| 17. | torba ratownicza r1 z deską |
| 18. | defibrylator |
| 19. | agregat prądotwórczy |
| 20. | pompa pływająca |
| 21. | gaśnice 12 kg, -2 szt. |
| 22. | kamera termowizyjna |
| 23. | detektor prądu. |

Dodatkowe informacje

Wykonawca dokona przeglądów technicznych, wymiany płynów eksploatacyjnych (oleje, płyn chłodniczy), filtrów. Samochód w chwili odbioru musi być zarejestrowany w Polsce.

Wykonawca wykona oznakowanie samochodu numerami operacyjnymi oraz nazwą jednostki i inne oznakowanie wg wykazu dostarczonego przez Zamawiającego lub obowiązujących norm i przepisów

Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: 1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny.

Wykonawca dokona przeszkolenia wyznaczonych przez zamawiającego osób w zakresie obsługi pojazdu w dniu przekazania pojazdu..

Samochód zostanie wydany zamawiającemu z pełnym zbiornikiem paliwa, a odbiór odbędzie się w siedzibie Wykonawcy.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 miesięcy gwarancji dla podwozia i zabudowy oraz 12 miesięcy gwarancji na wyposażenie dodatkowe.

Wraz z samochodem Wykonawca dostarczyć musi:

- Instrukcję obsługi w języku polskim,

- Dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu

- Fakturę

## Załącznik nr 2

## FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy: IZW.271.1.27.2020

Nawiązując do ogłoszonego postępowania w trybie „przetargu nieograniczonego” na:                „Zakup używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Górze”, oferujemy wykonanie zamówienia:

Kryterium A

Cena:

Oferujemy wykonanie zamówienia, tj samochód marki (model) ................................................................................................................................................................................................................................................................................. za cenę:

Cena netto:						………………………zł

Podatek ….. % – owy VAT: 				………………………zł

Cena brutto: 						………………………zł

(słownie: ………………………….……………………………………………………)

Kryterium B

Termin dostawy:

Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w terminie:: …………… dni od podpisania umowy.

(maksymalny termin dostawy, dopuszczony przez Zamawiającego to 30  dni od podpisania umowy)

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| 6. |  |
| 7. |  |
| 8. |  |
| 9. |  |
| 10. |  |

inne ................................................................. .

- Oświadczamy, iż następującą część wykonania zadania zamierzamy powierzyć Podwykonawcom:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

- Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na okres 12 miesięcy dla podwozia i zabudowy oraz 12 miesięcy na  wyposażenie dodatkowe.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W ramach oferty proponuję pojazd spełniający wszystkie wymagania określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia, o następujących parametrach i wyposażeniu:

Wymagania techniczne dla używanego średniego 4x4 samochodu pożarniczego

| Lp. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe | Spełnienie wymagań - wypełnia Wykonawca opisując zastosowane rozwiązania i proponowane wyposażenie* |
| --- | --- | --- |
| I. | Podwozie z kabiną |  |
| 1. | Pojazd musi być zbudowany i wyposażony zgodnie z postanowieniami zawartymi w Ustawie „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98 z 1997 r. poz. 602 ze zmianami). Pojazd powinien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 165 poz. 992) oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r. poz. 262, ze zmianami). |  |
| 2. | Pojazd musi posiadać opinię techniczną z CNOBP przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 ze zmianami). Kompletną opinię techniczną wydaną przez CNOBP potwierdzającą oferowane parametry, winna być dostarczone najpóźniej do 6 miesięcy od daty podpisania umowy. |  |
| 3. | Pojazd musi spełniać wymagania Zamawiającego wyspecyfikowane w dalszej części załącznika oraz adekwatne wymagania ujęte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 ze zmianami). |  |
| 4. | Klasa pojazdu (wg PN-EN 1846-1): (średni). Pojazd musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 1846-2. MMR samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej nie może przekroczyć 16000 kg, |  |
| 5. | Silnik, kabina i podwozie pojazdu muszą pochodzić od jednego producenta. Podać markę i typ dostarczanego pojazdu. Podwozie i zabudowa nie mogą być starsze niż 15 lat, Oryginalny przebieg nie może przekroczyć 20 000 km Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów wymagane świadectwo homologacji na cały pojazd wraz z zabudową. |  |
| 6. | Pojazd wyposażony w: - zbiornik wody minimum 1600 litrów wykonany w całości z kompozytu, - zbiornik środka pianotwórczego minimum 150 litrów, wykonany w całości z kompozytu Oraz oświetlenie - maszt oświetleniowy, wysuwany, - oświetlenie pola pracy ratowników - oświetlenia pola pracy (5 szt.) - oświetlenie wewnątrz zabudowy -oświetlenia w zabudowie pożarniczej - oświetlenie sygnalizacyjne pojazdu uprzywilejowanego – lampa zespolona, na przedniej atrapie 4 szt. lamp stroboskopowych, - fala świetlna - lampa zespolona na dachu (wraz z osłoną). |  |
| 7. | Oznaczenie pojazdu zgodne z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2008 r., poz. 8, zmienione zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 grudnia 2012r. zmieniającym zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej). Konkretne numery zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. Kabina i zabudowa winny być w kolorze czerwonym (RAL 3000), błotniki i zderzaki w kolorze białym (RAL 9010), podwozie (rama) w kolorze czarnym lub ciemnoszarym. |  |
| 8. | Wyposażenie podwozia i wymagania dodatkowe: silnik DIESEL o mocy minimum 280 KM silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) w czasie postoju min. 4 godz. pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min. 300 km lub 4 godzin pracy autopompy, jednakże pojemność nie mniejsza niż 150 litrów, - skrzynia biegów ręczna lub automatyczna - napęd minimum 4x4 z blokadą tylnego mostu, na tylnej osi koła podwójne ogumienie uniwersalne z bieżnikiem szosowo-terenowym, dostosowane do zmiennych warunków atmosferycznych (wielosezonowe), pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności przewożenia na stałe w pojeździe, |  |
| 9. | - ilość miejsc w kabinie – 9 , oryginalna fabryczna kabina brygadowa jednomodułowa Wyposażenie kabiny: - w kabinie uchwyty pod aparaty powietrzne na minimum 2 szt., indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, lusterka boczne elektrycznie sterowane radiotelefon przewoźny – 1 szt. kamera cofania wraz nagrywaniem i nawigacją (z aktualnymi mapami polskimi). |  |
| 10. | Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową (brzęczyk – sygnał przerywany) włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). |  |
| II. | Zabudowa pożarnicza |  |
| 11. | - szkielet zabudowy wykonany z profili albuminowych oraz stali - w zabudowie uchwyty pod aparaty powietrzne – 2 szt. - Zabudowa wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję. |  |
| 12. | - Autopompa jednostopniowa o wydajności minimum 1600 l/min, z funkcją automatycznego utrzymywania ciśnienia podawania wody, |  |
| 13. | 1x szybkie natarcie wysokociśnieniowe o długości minimum 40 metrów, zwijane elektrycznie, |  |
| 14. | Przedział autopompy z zamontowaną radiostacją cyfrowo analogowej wraz z anteną, głośnikiem i mikrofonem przy autopompie |  |
| 15. | Wymagane lampy LED na maszcie oświetleniowym |  |

UWAGA!

*-wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego. Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowo „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne –wskazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowo „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art.89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych)

dnia

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3

Znak sprawy: IZW.271.1.27..2020

Zamawiający:

Gmina Bukowina Tatrzańska

Długa 144

34-530 Bukowina Tatrzańska

Wykonawca:

…………………………………….…...

…………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………

…………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) (dalej jako: ustawa Pzp), dotyczące:

PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ORAZ

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „zakupu używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Górze”, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24, ust. 5, pkt 1 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: … …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….......

……….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że spełniam, określone przez Zamawiającego, warunki udziału w postępowaniu:

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………… ..…………………………………………………………………………………………………………..

w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4

Znak sprawy: IZW.271.1.27.2020

PROJEKT UMOWY

Nr IZW.272.1. ……. .2020

Zawarta w dniu ………….r. w Urzędzie Gminy, 34-530 Bukowina Tatrzańska, 
ul. Długa 144 pomiędzy Gminą Bukowina Tatrzańska, w imieniu, której występuje 
Andrzej Pietrzyk – Wójt Gminy, z kontrasygnatą Skarbnika Gminy - 
Anieli Dziadkowiec, zwaną dalej „Zamawiającym”,

a …………….:

............................................................, działającą na podstawie ................................................,

w imieniu której występuje:……………………………………………...…………………….

.....................................................................................................................................................,

której udzielono zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 
z art. 10 i 39 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, (tekst jednolity, 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwaną dalej „Wykonawcą”

§1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia używanego,  średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Górze”,tj……………………………. zgodnie  z  ofertą przetargową z dnia ................

- Przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy Wykonawcy stanowią załączniki do niniejszej umowy.

- Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

§ 2

Obowiązki stron

- Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  wszelkie  niezbędne  czynności  dla  zrealizowania przedmiotu umowy określonego w§1.

- Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy wykona z zachowaniem wysokiej jakości użytych materiałów i zrealizowanych prac oraz dotrzyma umówionych terminów przy zachowaniu należytej staranności.

- Wykonawca przeszkoli nieodpłatnie w zakresie prawidłowej obsługi dostarczonego samochodu osoby wskazane przez Zamawiającego.

- Szkolenie z zakresu podstawowej obsługi samochodu pożarniczego nastąpi w terminie odbioru przedmiotu zamówienia w siedzibie Wykonawcy.

§ 3

Postanowienia szczegółowe realizacji umowy

- Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem wymienionego w § l przedmiotu umowy, który jest wolny  od  wad  prawnych,  praw  osób  trzecich,  nie  toczy  się  żadne  postępowanie,  którego przedmiotem jest ten przedmiot umowy, a także nie jest on przedmiotem zabezpieczenia, zastawu.

- Odbiór pojazdu nastąpi w siedzibie Wykonawcy.

- W  toku  wykonywania  zamówienia  wykonawca  obowiązany  jest  do  uwzględnienia  zmian wynikających z potrzeb Zamawiającego nierodzących skutków finansowych.

§ 4

Termin wykonania przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązany jest dokonać dostawy w terminie: do dnia ……….. r.  , tj…..dni od podpisania umowy.

- Przez zakończenie dostawy rozumie się zakończenie odbiorów ilościowo jakościowych przedmiotu umowy bez zastrzeżeń wraz z obustronnym podpisaniem protokołu zdawczo - odbiorczego.

§5

Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze

- Strony  umowy  postanawiają,  że  formą  odszkodowania  za  niewykonanie  lub  nienależyte wykonanie umowy są kary umowne:

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w przypadku:

  - odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia wskutek okoliczności od zamawiającego niezależnych w wysokości 10% wartości brutto,

  - zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki,

  - zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto zamówienia za  każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez strony w celu usunięcia wad,

- Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, przy czym nie dotyczy odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych.

- Jeżeli   kara   nie   pokrywa   poniesionej   szkody,   strony   mogą   dochodzić   odszkodowania uzupełniającego.

- Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z faktury.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

§ 6

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy

- Wysokość  wynagrodzenia  przysługującego  wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  umowy ustalona została na podstawie oferty Wykonawcy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe za  przedmiot  umowy  ustala  się  na  kwotę  brutto ............... zł (słownie...........................),w tym obowiązujący podatek VAT 
w wysokości 23% w kwocie …………………. oraz w kwota netto w wysokości …………………………..

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 2. obejmuje wszystkie koszty związane   z  realizacją  przedmiotu   zamówienia  w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich  kosztów związanych z  realizacją  przedmiotu umowy,  a  także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany obustronnie protokół zdawczo – odbiorczy.

- Zapłata będzie dokonana  przelewem  bankowym na konto wskazane  przez  Wykonawcę  w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wystawionej na podstawie protokołu   odbioru   ilościowo  –  jakościowego   potwierdzającego   bez   zastrzeżeń  odbiór przedmiotu umowy.

- Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

- W  razie  zmiany  podstawy  podatku  VAT,  zostanie  on  doliczony  zgodnie  z  przepisami obowiązującymi w momencie wystawienia faktury.

- Faktura ma być wystawiona na: Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 
34-530 Bukowina Tatrzańska, NIP: 7361717220.

- Płatnikiem całości wynagrodzenia dla Wykonawcy jest jednostka Gmina Bukowina Tatrzańska.

- Przelew zostanie dokonany na rachunek z umowy zgłoszony do wykazu tzw. „Białej listy” pod rygorem odnowy zapłaty lub na jakiekolwiek inne konto bankowe zgłoszone do wykazu białej listy podatnika VAT.

- W razie rozbieżności między rachunkiem wskazanym na fakturze, a rachunkiem wskazanym na „Białej liście”, Zamawiający uprawniony jest do uregulowania płatności na rachunek wskazany na „Białej liście”, jako rachunek rozliczeniowy wykonawcy.  Zapłata na rachunek wskazany na „Białej liście”, będący rachunkiem rozliczeniowym wykonawcy skutkuje wygaśnięciem zobowiązania Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy.

- W razie braku ujawnienia bankowego rachunku rozliczeniowego Wykonawcy na „Białej liście”, Zamawiający będzie uprawniony do odmowy zapłaty wynagrodzenia na rachunek wskazany w fakturze, bez prawa dla Wykonawcy do naliczenia odsetek, z jednoczesnym wypełnieniem obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym powiadomienia organów Krajowej Administracji Skarbowej

§ 7

Podwykonawcy

Zapis w przypadku niezaangażowania Podwykonawców

Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi cały zakres rzeczowy dostawy.

lub

Zapis w przypadku  zaangażowania Podwykonawców

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie siłami własnymi oraz przy udziale podwykonawców.

- Zakres rzeczowy dostaw/usług, który Wykonawca zrealizuje angażując Podwykonawców:

  - Podwykonawca (podać nazwę, siedzibę, podstawę prowadzenia działalności gospodarczej)

....................................................................................................................................

zakres robót.................................................................................................

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty/usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawcy/ów.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy.

- W razie otrzymania przez Zamawiającego informacji, iż Wykonawca nie zapłacił podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, zamawiający będzie miał prawo do powstrzymania się z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zapłaty podwykonawcy. Część zatrzymanego wynagrodzenia nie będzie wyższa niż sporna kwota.

- Przed wypłatą wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie podwykonawców, iż należności związane z realizacja zamówienia (bądź jego części), zostały podwykonawcom zapłacone przez Wykonawcę w pełnej wysokości oraz w terminie.

- W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału podwykonawców, Wykonawca przed wypłatą wynagrodzenia, złoży oświadczenie w tym zakresie.

§8

Warunki gwarancji

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy bez usterek.

- Gwarancja będzie świadczona na koszt wykonawcy w siedzibie zamawiającego, a jeżeli jest to technicznie niemożliwe to wszelkie działania organizacyjne i koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

- Wykonawca  udzieli 12 miesięcy gwarancji na  podwozie i zabudowę oraz 12 miesięcy gwarancji na  wyposażenie dodatkowe.

- Wykonawca gwarantuje najwyższą jakość dostarczonego produktu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie zamówienia w chwili dokonania odbioru przez zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu umowy.

- Czas reakcji na zgłoszenie usterki (przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki poprzez stawiennictwo serwisanta lub telefoniczne czy e-mailowe rozwiązanie problemu) w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od zgłoszenia usterki (powiadomienia telefonicznego) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia przez serwis (telefonicznie, faxem). W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych termin ten nie może by dłuższy niż 28 dni kalendarzowych, chyba że strony w oparciu o stosowny protokół konieczności wzajemnie podpisany uzgodnią dłuższy czas naprawy.

- W przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 28 dni kalendarzowych wykonawca zapewni samochód zastępczy o podobnych parametrach.

- Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia do usunięcia awarii czy usterki.

- W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu lub urządzania na nowe wolne od wad.

- W przypadku gdy wykonawca nie wypełni warunków gwarancji, lub wypełni je w sposób nienależyty, zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy.

- Jeżeli z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie wykonawcy nie usunie on wady (usterki) w wyznaczonym terminie, zamawiający ma prawo zaangażować innego wykonawcę do usunięcia wad (usterek), a wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty.

- Przy odbiorze wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty  gwarancyjne.

- Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać podstawowych warunków eksploatacji określonych przez producenta w zapisach kart gwarancyjnych dostarczonych przez Wykonawcę.

- W przypadku skomplikowanej wady lub usterki wymagającej dłuższego okresu naprawy niż 28 dni kalendarzowych, czas naprawy będzie każdorazowo negocjowany pomiędzy umowy, w którym określą w szczególności rodzaj wady lub usterki oraz czas niezbędny dla jej usunięcia, jednak czas ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od momentu przekazania prawa z tytułu gwarancji przechodzą na Zamawiającego.

§9

Umowne prawo odstąpienia od umowy

  - Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym, zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

    - Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

    - Wystąpi istotna zmiana  okoliczności  powodująca,  że  wykonanie  umowy  nie  leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

    - Nie  wywiązuje  się  z  obowiązku  zapłaty faktur  VAT  mimo  dodatkowego  wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

    - Odmawia  bez  wskazania  uzasadnionej  przyczyny  odbioru  lub  podpisania  protokołu odbioru.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności z ust. 1 i 2 i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10

Odbiór

- Przedmiot  umowy  zostanie  wydany  przez  wykonawcę  wraz  z  instrukcjami obsługi oraz wymaganymi świadectwami .

- Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego co najmniej dwa dni robocze wcześniej o terminie odbioru.

- Strony powołują do wzajemnych kontaktów na etapie realizacji umowy następujące osoby:

1) ze strony Zamawiającego: ..........................

2) ze strony Wykonawcy: .........................

- W miejscu odbioru nastąpi odbiór ilościowo - jakościowy przedmiotu umowy, polegający na sprawdzeniu ilościowym elementów dostawy, stwierdzeniu braku uszkodzeń mechanicznych i poprawności działania na podstawie protokołu odbioru ilościowo-jakościowego.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będzie cały zakres objęty niniejszą umową.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić przed odbiorem przewidziane w przepisach próby i sprawdzenia przedmiotu umowy.

- Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu zgodności z ofertą, kompletności wyposażenia, poprawności wykonania i funkcjonowania samochodu, zabudowy i wyposażenia.

- Wykonawca po skompletowaniu przedłoży zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy (np. świadectwa jakości, atesty, książkę pojazdu, świadectwo homologacji, gwarancję, dowód rejestracyjny pojazdu itp.).

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w terminie 5 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Zamawiający dokona odbioru przedmiotu końcowego umowy w siedzibie Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wady, jeżeli zaś wady nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

- Jeżeli wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie, zamawiający usunie je                      w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt.

- Z czynności odbiorowych będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru (określające stan techniczny pojazdu, ewentualne usterki, i deklarowany przez Wykonawcę termin ich usunięcia). Protokół podpisują przedstawiciele obu stron.

- Zamawiający zobowiązuję się na własny koszt do odebrania przedmiotu umowy z siedziby wykonawcy.

- Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu z pełnym bakiem paliwa.

- Z chwilą wydania samochodu zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści i obciążenia związane z pojazdem, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia pojazdu.

§ 11

Zmiana umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian do umowy, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z niżej wymienionych przesłanek:

- Zmiana rozwiązań technicznych lub/i technologicznych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających działanie przedmiotu dostawy w stosunku do złożonej oferty (między innymi, np. nowszy model sprzętu o lepszych parametrach).

- Szczególnie uzasadnione zmiany rozwiązań konstrukcyjnych w stosunku 
do koncepcji przedstawionej w ofercie, wynikające z procesu projektowania ze szczególnym uwzględnieniem zmian korzystnych dla zamawiającego.

- Zmiany określone w ust. 1 i 2 są dopuszczalne przy założeniu, że nie ulegnie zmianie cena ofertowa.

- Zostały spełnione łącznie następujące warunki:

1) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a zmiany są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności gdy w toku realizacji umowy wyniknie potrzeba modyfikacji jej zakresu lub sposobu realizacji, np. poprzez wytworzenie zamiennego produktu lub wykonanie zamiennej usługi, niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

2)   wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

- Zmiana wykonawcy może nastąpić:

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem podwykonawców.

- Wprowadzane zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 12

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Każda zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 13

Umowę sporządzono  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach, w tym  jednym  dla  Wykonawcy  i trzech dla Zamawiającego.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

  - Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

  - Formularz ofertowy Wykonawcy – załącznik nr 2

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA

#### Załącznik nr 5

Znak Sprawy: IZW.271.1.27.2020

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..………………………………….

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania:

…………………………….………………………………….…………………………………

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

oświadczam(/y),

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1845 z późn. zm.), odda Wykonawcy:

…………………………………………………………………....…………………………….…………

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.:

„Zakup używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Górze” do dyspozycji niezbędne zasoby  …………… ……………… ……………………………………………………………………………………………………………..

(zakres udostępnianych zasobów)

na cały okres realizacji zamówienia  i w celu jego należytego wykonania.

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:

………….………………………………………………………………………………………..

Charakter stosunku prawnego, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą:

………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………..

(miejsce i data złożenia oświadczenia)

………………….…………………..………………………

(podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń woli w imieniu podmiotu

#### Załącznik nr 6

Znak Sprawy: IZW.271.1.27.2020

Oświadczenie

o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

…………………………………………………………………………………………………...

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału/ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony na:

„Zakup  używanego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Górze”, działając na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1845 z późn. zm.).

Oświadczam/(-my)

□ o  braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1845 z późn. zm.):

□ o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1845 z późn. zm.).

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

.......................................

(miejscowość, data)

..................................................................

(podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do występowania  w imieniu Wykonawcy)

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

# Text boxes

pieczęć wykonawcy

Pieczęć podmiotu oddającego zasoby  do dyspozycji

pieczęć wykonawcy